Artikelnummer:	PR12/24-3X8A

Serienname:	–

EAN:	4037293005005

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Controller / Dimmer / Schalter

Bezeichnung:	Repeater 3 Kanal - 12-24V/DC - 3x8A - IP20 12V/DC: max. 288W - 24V/DC: max. 576W

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer, weiß- und RGB-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC, 4x Eingang für die Steuerleitungen (+,Kanal 1, 2, 3) und 4x Ausgang (Kanal 1, 2, 3 und gemeinsamer Pluspol). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -10°C - 60°C, tc: 60°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 8A (96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC).

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-14543.html

Merkmale (ETIM8 – EC002924):

Gewicht (kg):	0,20

Schutzklasse:	III

Breite (mm):	90,00

Ausführung:	dynamisch

Höhe (mm):	25,00

Gehäuse:	Metallgehäuse

Programmierbar:	nein

Max. Ausgangsstrom (A):	8,00

Länge (mm):	91,00

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Eingangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Ausgangsspannung (V):	12,00 bis 24,00

Schutzart (IP):	IP20

Anzahl der Farbkanäle:	3,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein

DIN-Schienenmontage:	nein

Art der Steuerung:	sonstige