Artikelnummer:	PR4X350MA

EAN:	4037293405249

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Power-Repeater - 12-36V/DC - max. 16,8-50,4W - 4x350mA - 18W - 4000K- 1400lm - 100-250V

5 Jahre Garantie

Beschreibung:

Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC, 5x Eingang für die Steuerleitungen (+,RGBW) und 5x Ausgang (Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol). Die Klemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,16

Schutzklasse: III

Breite (mm): 54,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 29,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 0,35

Länge (mm): 170,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige