Artikelnummer:	PWMD1224

EAN:	4037293369541

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED-Dimmer - 12V/DC - max. 24W - IP20 - Dimmung über 1-10V-Schnittstelle

Beschreibung:

12V-Dimmermodul für Unicolor-LED-Leuchten mit 1-10V-Schnittstelle (aktiv). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12V/DC. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 1,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 35°C, tc: 80°C

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,05

Schutzklasse: III

Breite (mm): 40,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 17,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: nein

Max. Ausgangsstrom (A): 2,00

Länge (mm): 78,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 12,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 1,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: 1-10 V