Artikelnummer:	RC23570699-02

Serienname:	–

EAN:	4037293004282

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED Hochvolt

Bezeichnung:	RC LED Leuchtmittel - E-27 - 100-240V/AC LED - 6W - RGB+TW(2700K-6500K) - 140° passender Handsender: RCHS-RGBW-4

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Das LED-RGBW-Leuchtmittel kann in zahlreiche Leuchten mit E27-Sockel eingesetzt werden, sofern diese für die Bauhöhe des Leuchtmittels geeignet sind. Das Leuchtmittel wird mittels separat erhältlichem Funk-Handsender (RCHS-RGBW-4) gesteuert. Es können beliebig viele Leuchtmittel auf einen Handsender und ebenso ein Leuchtmittel auf mehrere Handsender eingelernt werden. Dadurch ist es möglich beim Einsatz mehrerer Leuchtmittel unterschiedliche Gruppen mit einem oder mehreren Handsendern zu schalten. Das Leuchtmittel ist mit einem RGB+TW-Chip ausgestattet, dadurch kann die Lichtfarbe weiß von 2700K bis 6500K eingestellt werden. Die angegebenen Lumen werden bei 2700K erreicht, bei 6500K werden 550lm erreicht.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sL22-14536.html

Merkmale (ETIM8 – EC001959):

Gewicht (kg):	0,08

Farbe:	mehrfarbig

Sockel:	E27

Dimmbar:	ja

Spannungsart:	AC

Farbwiedergabeindex CRI:	80-89

Mit Fernbedienung:	nein

Durchmesser (mm):	57,00

Lampenlichtausbeute (lm/W):	91,00

Lichtstärke (cd):	109,00

Lampenform:	Birnenform

Länge (mm):	102,00

Fernbedienung möglich:	ja

Nennspannung (V):	100,00 bis 240,00

Schutzart (IP):	IP20

Ausführung Glas/Abdeckung:	opal

Mittlere Nennlebensdauer (h):	50.000,00

Farbtemperatur (K):	2.700,00 bis 6.500,00

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden (kWh):	6,00

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Lampenleistung (W):	6,00

Lichtstrom (lm):	450,00 bis 550,00

Filamentlampe:	nein

Ausstrahlungswinkel (°):	140,00

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein