Artikelnummer:	RGB+WWIFI4X5A

Serienname:

EAN:	4037293375634

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	WiFi-Controller – 12-36V/DC – max. 240-720W

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:

WIFI-RGB-Controller für RGB- und RGBW-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGB-Leuchten über Smartphone oder Tablet, sowohl über Android, als auch über IOS-Geräte. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang für 12-36V/DC und 4x Ausgang (RGBW). Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm² - 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A; 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Optional kann die Ansteuerung auch über Funk-Sender mit 868MHz oder 2,4GHz erfolgen.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM1-8956.html

Merkmale (ETIM7 - EC002924):

Gewicht (kg): 0,16

Schutzklasse: III

Breite (mm): 57,00

Ausführung: dynamisch

Höhe (mm): 22,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Programmierbar: ja

Max. Ausgangsstrom (A): 5,00

Länge (mm): 178,00

Aufbau: ja

Einbau: ja

Geeignet für Außengebrauch: nein

Eingangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Ausgangsspannung (V): 12,00 bis 36,00

Schutzart (IP): IP20

Anzahl der Farbkanäle: 4,00

DIN-Schienenmontage: nein

Art der Steuerung: sonstige