Artikelnummer:	SL055512603501

EAN:	4037293371667

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	LED Anbauleuchte - schwenkbar - alu - Länge: 500mm - IP40 - 12V/DC - 6000K - 9,6W - 720lm

Beschreibung:

Die LED-Anbauleuchte kann nicht nur an der Decke und Wand montiert werden, sondern eignet sich auf Grund der Bauform und der gegebenen MM-Kennzeichnung perfekt als Unterbauleuchte für Möbel. Der in der Leuchte verbaute LED-Strip besitzt insgesamt 60 Lichtpunkte, so dass eine sehr homogene Ausleuchtung erreicht wird. Mögliche Einsatzbereiche sind z. B. als Unterbauleuchte für Wohnwände, Bücherregale, Schränke oder aber auch als Küchenunterbauleuchte und vieles mehr. Bedingt durch die gegebene Schutzart, muss darauf geachtet werden, die Leuchte keiner Feuchtigkeit auszusetzen. Die Befestigung erfolgt mittels der beiden mitgelieferten Montagehalter, wodurch die Leuchte entlang der Längsachse schwenkbar ist. Der Schwenkwinkel beträgt 70°. Außerdem sind im Lieferumfang 2x Direktverbinder, sowie 1x Verbindungsleitung (17cm) enthalten, womit bis zu 7 Leuchten verbunden und dadurch über ein Netzgerät eingespeist werden können. Die mitgelieferte Anschlussleitung hat eine Länge von 100cm.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,16

Schutzklasse: III

Breite (mm): 15,00

Lampenleistung (W): 9,60

Reflektor: ohne

Gehäusefarbe: Aluminium

Spannungsart: DC

Mit Bewegungsmelder: nein

Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Farbwiedergabeindex CRI: 80-89

Mit Lichtsensor: nein

Geeignet für Pendelaufhängung: nein

Länge (mm): 500,00

Höhe/Tiefe (mm): 9,00

Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Umgebungstemperatur (°C): -20,00 bis 60,00

Leuchtmittel: LED nicht austauschbar

Geeignet für Lichtbandkonfiguration: nein

Geeignet für Notlicht: nein

Lichtaustritt: direkt

Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent

Schlagfestigkeit: IK04

Nennspannung (V): 12,00 bis 12,00

Schutzart (IP): IP40

Mit Leuchtmittel: ja

"Brandschutz ""D""": nein

"Einbau in isolierte Decken, Brandschutz ""F mit Dach""": nein

Ausführung der Oberfläche: matt

Geeignet für Wandmontage: ja

Geeignet für Einbaumontage: nein

Mit Betriebsgerät: nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich: nein

Geeignet für Anbaumontage: ja

Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°

Art der Dimmung: sonstige

Notlichtkomponente integriert: nein

Farbtemperatur (K): 6.000,00 bis 6.000,00

Effektiver Lichtstrom (lm): 720,00

Lichtfarbe: weiß

Mit Luftschlitzen: nein

Geeignet für Deckenmontage: ja