Artikelnummer:	SLK24018

Serienname:	–

EAN:	4037293393362

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	LED-Netzgerät (Konstantspannung)

Bezeichnung:	Netzgerät 24V/DC - 0,1-18W - IP20 - Primär: 220-240V/AC  SLK-Serie

Erweiterte Garantie:	5 Jahre Garantie

Beschreibung:	Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt durch Schraubklemmen, welche für Kabel von 0,75mm² - 2,5mm² geeignet sind. Technische Daten: Versorgungsspannung: 220-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,80.

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM32-9233.html

Merkmale (ETIM8 – EC002710):

Gewicht (kg):	0,10

Schutzklasse:	II

Breite (mm):	45,00

Ausführung:	statisch

Höhe (mm):	21,00

Gehäuse:	Kunststoffgehäuse

Länge (mm):	115,00

Geeignet für Außengebrauch:	nein

Ausgangsspannung (V):	24,00

Ausgangsleistung (W):	0,10 bis 18,00

Schutzart (IP):	IP20

Geeignet für Konstantstrom:	nein

Geeignet für Konstantspannung:	ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):	nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	nein

Dimmung Phasenanschnitt:	nein

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	ja

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein