Artikelnummer:	SLK6736060

EAN:	4037293009430

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	NG 36V/DC - 0,1-60W - IP67 - Primär: 100-240V/AC - 18W - 4000K- 1400lm - 100-250V

Beschreibung:

Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator lässt sich auf Grund der höheren Schutzart problemlos im Außenbereich einsetzen, kann aber z. B. auch beim Möbelbau verwendet werden, da die Kennzeichnung MM gegeben ist. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 29,5cm primärseitig und 29,5cm sekundärseitig. Technische Daten: Versorgungsspannung: 100-240V/AC, ta: -20°C - 50°C, tc: 80°C, Powerfaktor 0,95.

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,41

Schutzklasse: II

Breite (mm): 41,50

Ausführung: statisch

Höhe (mm): 30,00

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Länge (mm): 158,00

Geeignet für Außengebrauch: ja

Ausgangsspannung (V): 36,00 bis 36,00

Ausgangsleistung (W): 0,10 bis 60,00

Schutzart (IP): IP67

Art der Dimmung: nicht dimmbar

Geeignet für Konstantstrom: nein

Geeignet für Konstantspannung: ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): nein