Artikelnummer:	TAB105AMP

EAN:	4037293372602

Hersteller: 	EVN-Lichttechnik GmbH

Bezeichnung: 	Elektr. Trafo 12V/AC - 35-105W - IP20 - Primär: 230V/AC - Phasenan- & abschnitt dimmbar - inkl. 6-fach-AMP-Verteiler

Beschreibung:

Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich auf Grund der kleinen Abmessungen problmelos über den  Lochauschnitt, ab 71mm Durchmesser, der zu versorgenden Leuchte in die Decke einbringen. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 24mm möglich. Zusätzlich verfügt der Trafo sekundärseitig über einen 6-fach-AMP-verteiler. Technische Daten: ta: max. 50°C, tc: 90°C, Toleranz Ausgangsspannung: +6/-10%

Merkmale (ETIM6):

Gewicht: 0,13

Farbe: gelb

Höhe (mm): 22,00

Dimmbar: ja

Art des Trafos: elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite: unkonfektionierte Anschlussleitung

Anschlussart Sekundärseite: Systemstecker

Durchmesser (mm): 71,00

Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff

Aufbau: ja

Einbau: ja

Kurzschlusssicher: ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat: nein

Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1,00

Eingangsspannung (V): 230,00 bis 230,00

Ausgangsspannung (V): 11,50 bis 11,50

Leistung (W): 35,00 bis 105,00

Sicherheitstrafo: ja

Art der Dimmung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt

Überlastschutz: ja

Übertemperaturschutz: ja