Artikelnummer:	TAB 160

Serienname:	–

EAN:	4037293012607

Hersteller:	EVN-Lichttechnik GmbH

Produktgruppe:	Elektronisch Trafos

Bezeichnung:	Elektr. Trafo 12V/AC - 35-160W - IP20 - Primär: 230V/AC Phasenan- & abschnitt dimmbar

Erweiterte Garantie:	–

Beschreibung:	Der elektronische Halogen-Transformator lässt sich als Ersatz für Ringkern-Trafos verwenden. Durch die flache Bauweise ist der Einsatz bereits bei Unterkonstruktionen ab 40mm möglich. Die Schraubklemm, sowohl primärseitig, als auch sekundärseitig sind für Kabel bis 2,5mm² geeignet. Technische Daten: ta: max. 40°C, tc: 85°C, Toleranz Ausgangsspannung: +4/-8%

Online Link:	https://produkte.evn-lichttechnik.com/product_sM31-2866.html

Merkmale (ETIM8 – EC001500):

Gewicht (kg):	0,17

Farbe:	schwarz

Höhe (mm):	36,00

Art des Trafos:	elektronischer Trafo

Anschlussart Primärseite:	Schraubanschluss

Anschlussart Sekundärseite:	Schraubanschluss

Durchmesser (mm):	104,00

Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Aufbau:	ja

Einbau:	ja

Kurzschlusssicher:	ja

Mit Sekundär-Sicherungsautomat:	nein

Eingangsspannung (V):	230,00

Ausgangsspannung (V):	11,50

Leistung (W):	35,00 bis 160,00

Schutzart (IP):	IP20

Sicherheitstrafo:	ja

Überlastschutz:	ja

Übertemperaturschutz:	ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:	nein

Dimmung 0-10 V:	nein

Dimmung 1-10 V:	nein

Dimmung DALI:	nein

Dimmung DMX:	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):	nein

Dimmung GPRS:	nein

Dimmung LineSwitch:	nein

Dimmung herstellerspezifisch:	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:	nein

Dimmung Phasenabschnitt:	ja

Dimmung Phasenanschnitt:	ja

Dimmung programmierbar:	nein

Dimmung RF:	nein

Dimmung Sine Wave Reduction:	nein

Dimmung Touch and Dim:	nein

Dimmung Zigbee:	nein

Dimmung mit Push-button:	nein

Ohne Dimmfunktion:	nein

Dimmung DSI:	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:	nein

Kompatibel mit Google Assistant:	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:	nein